1) Isı yalıtımı yapılmamış bir binada, ısı kayıplarının ne kadarı yalıtılmamış çatılarda oluşmaktadır?

A. % 5 - % 10’u

B. %10 - %15’i

C. %20 - %25’i

D. %30 - %40’ı

2) Aşağıdakilerden hangisi çatılarda ısı yalıtımının faydalarındandır?

A.Yapı elemanı detaylarında kullanılan malzeme seçimi ile yaşadığımız mekanlarda yangın güvenliğinin sağlanması

B.İç ortam ve iç yüzey sıcaklıklarının dengeli olmasını sağlayarak; terleme, küflenme gibi istenmeyen zararların önlenmesi ve iç ortam konforunun sağlanması

C.İstenmeyen dış ortam gürültüsünün yaşanılan iç ortamlarda rahatsızlık vermesinin önlenmesi

D. Hepsi

3) Yalıtımsız yapı elemanının neden olduğu 100 birimlik ısı kayıp veya kazancı, uygulanan yalıtım ile kaç birimlik tasarruf sağlanabilir?

A. 26

B. 37

C. 78

D. 92

4) Aşağıdakiler yalıtım malzemelerinden hangisinin en yüksek ısı sıcaklığı 110 derecedir?

A.Camyünü

B.Poliüretan

C.Taşyünü

D.Ekspande polistiren

5) Aşağıdakilerden hangisi eğimli çatılarda ısı yalıtımı yapımında kullanılan mineral esaslı çatı şiltelerinin özelliklerinden değildir?

A. Hafif olduğu için kolaylıkla çatıya çıkarılır.

B. Kesilerek uygulanabilir.

C. Yırtılmazdır.

D. Şiltenin üzeri mutlaka örtülmelidir.

6) Ahşap kırma çatıların yalıtımı hangi malzemelerle yapılmalıdır?

A. Talaş, folyo

B. Cam yünü, talaş

C. Alçı plaka, polistiren köpük

D. Şilte, poliüretan

7) Nefes alan su yalıtım örtüleri nasıl döşenmelidir?

A. Saçak seviyesinden mahyaya doğru birbiri üzerine bindirilerek

B. Baskı çıtalarına yatay yöne doğru yapıştırılarak

C. Baskı çıtaları, kiremit tespit çıtaları üzerine çivilenerek

D. Kiremitlerin üzerine kiremit çıtalarına tutturularak

8) Kullanım amaçlarına göre çeşitli özelliklere sahip çelik çatılarda kullanılan ısı yalıtım levhalarına ne ad verilir?

A. Yalıtım çekirdeği

B. Sandviç paneller

C. Dış metal levha

D. Taşıyıcı sistem

9) 0,40 mm kalınlıkta galvanizli boyalı sac veya alüminyumdan, en az 400 mm açılımda bükme profile ne ad verilir?

A. Oluk kenar profili

B. Mahya üst profili

C. Etek üst profili

D. Etek alt profili

10) Aşağıdakilerden hangisi duvar araç gereçlerinden değildir?

A. Metre

B. Duvarcı pergeli

C. Vinç

D. Şakül

11) Aşağıdakilerden hangisi harcın karılmasında ve alıştırılmasında kullanılır?

A. Harç teknesi

B. Mala

C. Kürek

D. Su düzeci

12) Aşağıdakilerden hangisi duvarcılık gereçlerinden bağlayıcı malzemeler arasında yer alır?

A. Kireç

B. Moloz taşı

C. Kum

D. Tuğla

13) Aşağıdakilerden hangisi doğal yapı taşlarının kullanıldığı yerlerden değildir?

A. Bordür yapımı

B. Taş duvar yapımı

C. Baca yapımı

D. Merdiven basamağı yapımı

14) Cam tuğlanın kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Donatı

B. Döşeme

C. Dolgu

D. Dekorasyon

15) Yapının dış görünüşü, boyutları, kitlelerin birbiriyle oranı, iç mekân bağlantıları, tertipleri, kullanım amaçları ve ayrıntıları hakkında gerekli bilgilerin verildiği projelere ne ad verilir?

A. Teknik proje

B. Mimari proje

C. İnşaat projesi

D. Yapı projesi

16) Aşağıdakilerden hangisi mimari projenin özelliklerinden değildir?

A. Durum planı

B. Kesitler

C. Görünüşler

D. İnce yapı

17) Planda numaralanan hacimlerin döşeme, duvar, tavan, kapı, pencere, merdiven gibi elemanların hangi malzeme ile yapılacağı ve kaplanacağının açıklandığı listeye ne denir?

A. Bina listesi

B. Yapı listesi

C. Yer listesi

D. Mimari liste

18) Aşağıdakilerden hangisi bir yapının, projelerinin hazırlanmasında ve uygulanmasında çalışmaz?

A. Kalfa

B. Mimar

C. Makine mühendisi

D. Elektrik mühendisi

19) “ Bir işin, tüm ayrıntılarını tam olarak veren resimleri çizilmiş, gerekli açıklama yazıları yazılmış olsa dahi ...................................................................” cümlesinde boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

A. ölçülendirmede farklı standardlara uymaları gerekir

B. uygulayıcıya boyutların ölçüsü tekniğine uygun ve eksiksiz olarak yazılıp verilmelidir

C. sorumlular projeyi birlikte ele alıp inceler

D. teknik elemanlar bir sayfa yazıyı bir bakışta okuyabilir

20) Yapı projelerinde ölçüler hangi ölçü cinsinden yazılır?

A. Milimetre

B. Metreküp

C. Santimetre

D. Metrekare

21) Aşağıdakilerden hangisi “doğrusal ölçülendirme”nin elemanlarından değildir?

A. Ölçülerde malzeme

B. Ölçü çizgisi

C. Bağlama çizgisi

D. Ölçü rakamı

22) Duvarların örgü şekilleri nasıl belirlenir?

A. Malzeme cinsi ve ölçüsünden

B. Duvarın yüksekliğinden

C. Duvarın kalınlığından

D. Mahal listesi ve detay resimlerinden

23) Aşağıdakilerden hangisi duvar yapma aplikasyonlarından değildir?

A. İş resmi

B. Kürek

C. Çirpi ipi

D. Su düzeci

24)

I. Kulanılacak araçlar sağlam olmalıdır.

II. Köşe malzemelerinin konacağı zemine harç konulmamalıdır.

III. Taş duvar uygulamalarında duvarın tek yüzüne ip çekilmelidir.

IV. Duvar uygulanacak zemin temiz olmalıdır.

V. Duvar uygulanacak zemin ve malzemeler kuru olmalıdır.

Yukarıdaki kurallardan hangilerine duvar aplikasyonu yapımında dikkat edilmelidir?

A. II., III.

B. I., IV

C. III., IV., V.

D. II., IV., V.

25) Ahşap veya hafif metal malzemeden yapılan, düzgün olan, çeşitli uzunlukta imal edilen, sıva yapılacak yüzeyin düzgünlüğünü kontrol etme, yüzeye atılan sıva harcını düzeltme vb. işlerin yapımında kullanılan ince sıva harcı aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Elek ve destek çıtası

B. Sıvacı küreği

C. Mastar

D. Üstübü

26) Aşağıdakilerden hangisi ince sıva harcı aracı değildir?

A. Ateş tuğlası

B. Toz maskesi

C. Kum Ölçeği

D. Betoniyer

27. Ham maddesi, kalker taşı, dolomit taşı gibi kütlelerden oluşan ince sıva gereci aşağıdakilerden hangisidir?

A. Alçı

B. Kıtık

C. Çimento

D. Kireç

28)

I. Harç yapılacak yer, kum ve su temiz olmalıdır.

II. Araç ve gereçler, harç yapılacak yerin dışında bulundurulmalıdır.

III. Kum, kireç ve su ile homojen karıştırılıp en az 10 gün bekletilmelidir.

IV. Dinlendirilmiş kireç harcına, kum ve alçı eklenerek homojen karıştırılmalıdır.

V. Harç yaparken hava sıcaklığı dikkate alınmalıdır.

VI. Dağılan harç, koni şeklinde toplanmalıdır.

Yukarıdakilerden hangileri ince sıva harcı hazırlama kurallarındandır?

A. II., IV., V.

B. I., V., VI.

C. I., III., VI.

D. II., III., V.

29) İnce sıva yapımı uygulamalarında, uygulama yerinin özelliğine, uygulayıcıların teknik yeterliğine bağlı olarak bu miktarlarda değişmeler olabileceği düşüncesinden hareketle, ne kadar zayiat hesabıyla malzeme miktarları fazla alınmalıdır?

A. %5

B. %8

C. %10

D. %20

30)

I.   Kurallarına göre hazırlanmış ince sıva harcı tekneye alınarak plastik kıvama getirilir.

II.  Uygulama yapılacak yüzeylerdeki, yapışmayı engelleyici toz, kir, yağ, eski ve kabarmış tabakalar tümüyle temizlenmelidir. Binanın su ile ilgili tüm yalıtım önlemleri alınmış olmalıdır.

III. İnce sıvanın dozajı kaba sıvadan kuvvetli olmamalarıdır

IV. İnce sıvadan önce bütün iskele bağlantıları duvardan ayrılmış, bütün gömme işleri tamamlanmış olmalıdır.

V.  Kişisel güvenlik ve koruma tedbirleri alınmalıdır

VI. İnce sıva, kaba sıvanın iyice sertleşmesinden sonra ve kaba sıva yüzeyi bolca ıslatılarak vurulur.

İnce sıva yapılırken takip edilmesi gereken iş sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A. V., II., IV., VI., I., III.

B. II., IV., I., VI., III., V.

C. IV., V., III., II., VI., I.

D. III., IV., V., II., I., VI.

31) İnce yapı sıva kalınlığı ne kadar olmalıdır?

A. 0.2 cm

B. 0.4 cm

C. 0.6 cm

D. 0.8 cm

32) Fabrikalarda üretilerek piyasada özel ambalajlar içinde satılan, kendine özgü kimyasal katkılar içeren, yapısındaki malzemeden dolayı desen verilebilme özelliğine sahip, suya dayanıklı dekoratif görünümlü malzemeye ne denir?

A. İnce sıva

B. Hazır sıva

C. Düz sıva

D. Desenli sıva

33) Bünyesinde %2–6 oranında nem bulunan camsı kayaçların, 1–2 mm iriliğinde kırıldıktan sonra 800–1150 °C arasında ısıtılıp genleştirilmesiyle elde edilen ve agregaların hafif ve yangına dayanıklılığı yanında ses ve ısı yalıtımı sağlaması da önemli olan malzeme aşağıdakilerden hangisidir?

A. Hazır İpek Sıva

B. Perlitli Sıva

C. Granit Tipi Hazır Sıva

D. Kenitex Püskürtme Sıva

34) Aşağıdakilerden hangisi hazır sıvaların tercih sebeplerinden değildir?

A. Nem oranı değişkendir.

B. Değişik renklerde sıva yapma imkânı sağlar.

C. Uzun ömürlüdür, renkleri solmaz.

D. Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.

35) Hazır sıva yapılırken uygulama ortamının sıcaklığı kaç derece olmalıdır?

A. -5°C ile  +25°C arası

B. -10°C ile +35°C arası

C. +5°C ile  +35°C arası

D. +10°C ile +25°C arası

36) Hazır sıvama işine astarlamadan kaç gün sonra başlanmalıdır?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

.

37) Aşağıdakilerden hangisi su yalıtımı uygulamasının amaçlarından değildir?

A. Yapıları su ve rutubetten korumak

B.  Yapının taşıyıcı kısımlarında yer alan donatının paslanmasını engellemek

C. Taşıma kapasitesinin düşmesini engellemek

D. Radyatör dilimlerinin artırılması

38) “Termoplastik atactic polipropilen (APP) esaslı polimerik bitümle kaplanmış cam tülü taşıyıcı veya polyester keçe taşıyıcılı su yalıtım malzemesine ne ad verilir?

A. Plastomerik

B. Mineral

C. Membran

D. Polietilen

39) Ilıman iklim kuşağı için elverişli olan yalıtım örtüleri aşağıdakilerden hangisidir?

A. Elastomerik yalıtım örtüleri

B. Plastomerik yalıtım örtüleri

C. Kiremit altı su yalıtım örtüleri

D. Kiremit üstü su yalıtım örtüleri

40) Aşağıdakilerden hangisi sürme esaslı su yalıtım malzemelerinden değildir?

A. Bitüm esaslı su yalıtım malzemeleri

B. Çimento esaslı su yalıtım malzemeleri

C.Polietilen esaslı su yalıtım malzemeleri

D. Akrilik esaslı su yalıtım malzemeleri

41) “Kristalize olan çimento esaslı malzemeler betonun içindeki kimyasallar ile reaksiyona girerek kristal üretip bu kristallerin betonun yapısına nüfuz ederek betondaki ................. tıkayarak su  yalıtımı sağlar.”cümlesinde boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

A. kapiler boşlukları

B. dayanıklı katmanları

C. aşamalı korumaları

D. poliüretan delikleri

42) Normal sıcaklıkta akıcı hâlde olan asfaltlara ne denir?

A.Petrol türevi yalıtım malzemeleri

B. Görünmez yalıtım malzemeleri

C. Likit hâldeki bitüm esaslı malzemeler

D.Katı hâldeki bitüm esaslı malzemeler

43) Aşağıdakilerden hangisi bitüm esaslı su yalıtım malzemesi değildir?

A. Asfalt solüsyonları

B. Asfalt emülsiyonları

C. Kreozot

D. Epoksi

44) Aşağıdakilerden hangisi derz malzemelerinden değildir?

A. İç yüzeye uygulanan malzemeler

B. Temellere uygulanan malzemeler

C. Dış yüzeye uygulanan malzemeler

D.Betonun bünyesine uygulanan malzemeler

45) Temellerde ve perde duvarlarda su yalıtımı yapılmazsa aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A. Küflenme ve mantarlaşma

B. Beton içindeki sular donar

C. Suyun basıncı düşer

D. Kütle ağırlaşır

46) Temellerde basınçsız yer altı sularına karşı yalıtım nasıl yapılmalıdır?

A. Sadece yalıtım düzeyine dar açıdan etki eden kuvvetleri karşılamalıdır.

B. Bütün köşe ve kenarlar yarıçapı 6 cm olacak şekilde yuvarlatılmalıdır.

C. Yalıtım basınçlı ortamda zorlanmalıdır.

D. İki rijit yapı elemanı arasına gömülmelidir.

47) Aşağıdakilerden hangisi ıslak hacimlerden değildir?

A.Endüstriyel ortam

B. Laboratuvar

C. Depo

D. Yüzme havuzu

48) Islak hacimlerde seramik uygulaması ne zaman yapılmalıdır?

A. Hemen

B. En geç 1-2 gün içinde

C. 4-5 gün sonra

D. Bir hafta içinde

49) Yapı elemanları vasıtasıyla iletilen seslerin miktarlarını azaltmak için alınan önlemlere ne ad verilir?

A. Ortam sesleri

B. Gürültü kalitesi

C. Ses Telafisi

D. Ses Yalıtımı

50) Aşağıdakilerden hangisi hem ısı hemde ses yalıtımında kullanılan yalıtım malzemesidir?

A. Kauçuk Köpüğü

B. Mineral yünler

C. Ahşap yünü

D. Poliüretan